## Технические характеристики ричстакера SANY SRSC45C30

| Общие сведения |
| --- |
| Изготовитель |  | SANY Heavy Industry Co., Ltd. (SANY Group Co., Ltd.), Китай |
| Модель | SANY SRSC45C30 |
| Тип / назначение | Ричстакер для стандартных 20-футовых и 40-футовых контейнеров |
| Двигатель ричстакера SANY SRSC45C30 |
| Изготовитель двигателя |  | Volvo Penta (AB Volvo / Volvo Group) |
| Двигатель | VOLVO TAD1340VE |
| Мощность двигателя, кВт | 256 |
| Обороты двигателя при максимальной мощности, об/мин. | 2100 |
| Трансмиссия ричстакера SANY SRSC45C30 |
| Изготовитель коробки передач |  | Clark |
| Коробка передач | CLARK 15.5HR36000 |
| Ведущий мост ричстакера SANY SRSC45C30 |
| Изготовитель ведущего моста |  | Kessler & Co. GmbH & Co. KG |
| Ведущий мост | KESSLER D102 PL341 |
| Конфигурация ричстакера SANY SRSC45C30 |
| Верхний захват (спредер) | SDJ450 или ELME817 |
| Углы поворота спредера, град. | +105 / −195 |
| Назначение спредера | 20-40-футовые контейнеры международного стандарта |
| Шины | 18.00-25-40PR |
| Основные рабочие характеристики ричстакера SANY SRSC45C30 |
| Полная масса, т | 72 |
| Максимальная грузоподъёмность, кг | 45000 |
| Число контейнеров в штабеле, шт. | 5 |
| Максимальное тяговое усилие, кН | 360 |
| Максимальная скорость подъёма с грузом, мм/с | 250 |
| Максимальная скорость подъёма без груза, мм/с | 420 |
| Максимальная скорость опускания с грузом, мм/с | 360 |
| Максимальная скорость опускания без груза, мм/с | 360 |
| Максимальная скорость передвижения с грузом, км/ч | 21 |
| Максимальная скорость передвижения без груза, км/ч | 25 |
| Максимальный преодолеваемый уклон с грузом, % | 32 |
| Максимальный преодолеваемый уклон без груза, % | 39 |
| Максимальная высота подъёма, мм | 15100 |
| Угол наклона, град. | 0 … 60 |

### Рабочий диапазон / грузоподъёмность

Рабочий диапазон / грузоподъёмность ричстакера SANY SRSC45C30

## Размеры

Размеры ричстакера SANY SRSC45C30

| Основные размеры ричстакера SANY SRSC45C30 |
| --- |
| A: Габаритная длина, мм | 11260 |
| B: Колёсная база, мм | 6000 |
| C: Минимальный дорожный просвет, мм | 400 |
| D: Габаритная высота, мм | 4770 |
| E: Расстояние перемещения противовеса, мм | — |
| F: Габаритная ширина, мм | 6042 … 12175 |
| G: Ширина по передним колёсам, мм | 4188 |
| H: Ширина по задним колёсам, мм | 3310 |
| R1: Радиус поворота переднего колеса, мм | 1200 |
| R2: Минимальный радиус поворота, мм | 8000 |